## Slide 1: Talabarte para Posicionamento
K S T R O N G . C O M / B R A S I L /
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Talabarte de segurança regulável para posicionamento e restrição, confeccionado em corda, com proteção contra abrasão. Possui 1 (um) conector classe B e conector 1 (um) conector classe T.
P100
MODELO
NORMAS DE REFERÊNCIA
ABNT NBR 15835
ABNT NBR 15837
NR 6
NR 35
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Costura: Linha de poliéster de alta tenacidade
Corda: 12mm de diâmetro
Conector classe B
Conector classe T
Peso: 0,8kg
Comprimento: 2m
MARCA/ LINHA
KSTRONG/ ALTECO
TALABARTE T100 | 
CONECTOR (REGULADOR) | -01 CONECTOR -CLASSE “B” -DUPLA TRAVA -EM AÇO
CONECTOR (EXTREMIDADE) | -01 CONECTOR -CLASSE “T” -DUPLA TRAVA -EM AÇO
REGULADOR | 
CORDA | 12mm DE DIÂMETRO
PROTEÇÃO | LONA (RESISTENTE À ABRASÃO)
COMPRIMENTO | 2,0 m
PESO | 0,8kg

## Slide 2
K S T R O N G . C O M / B R A S I L /
VALIDADE
O prazo máximo de validade do equipamento é de 10 (dez) anos, contados a partir da data de fabricação, desde que sejam rigorosamente respeitadas as condições de uso, armazenamento, conservação e inspeção.
VIDA ÚTIL
A vida útil do equipamento depende diretamente das condições reais de uso e do ambiente de aplicação.
Exposição química, abrasão, impactos, armazenamento inadequado ou uso incorreto podem reduzir de forma significativa seu desempenho e sua segurança.
O equipamento deve ser imediatamente substituído sempre que não atender aos critérios de inspeção estabelecidos no manual, independentemente do prazo de validade.
Antes da utilização: é fundamental a leitura completa do manual de instruções. Em conformidade com o item 35.6.6 da NR-35, assegure o registro das inspeções inicial, rotineira e periódica do equipamento, garantindo segurança, rastreabilidade e conformidade normativa.
MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Este equipamento não possui componentes substituíveis.
Em caso de desgaste, dano ou qualquer evidência de comprometimento, deve ser imediatamente retirado de serviço e descartado, não sendo permitida sua reutilização.
INSPEÇÃO
O talabarte deve ser inspecionado pelo usuário antes de cada utilização e, adicionalmente, por pessoa competente, em intervalos não superiores a 12 meses.
Os critérios e procedimentos de inspeção estão descritos no manual do produto.
APLICAÇÃO